## Slide 1: 基于斯特藩-玻尔兹曼定律的热辐射实验仪的设计与探究

## Slide 3
研究背景
01
1.1 赛题解读
1.2 概念简析
1.3 目标定位

## Slide 4
1.1 赛题解读
题目一：热辐射
解读：搭建实验装置，研究热辐射的现象与规律
热辐射规律
普朗克辐射分布定律
斯特藩-玻耳兹曼定律
黑体辐射
维恩位移定律
基尔霍夫辐射定律
理想情况

## Slide 5
1.2 概念简述：热辐射
热辐射：物体由于具有温度而辐射电磁波的现象
热量传递的3种方式之一：热传导、热对流、热辐射，但热辐射是真空中唯一的传热方式
一切温度高于绝对零度的物体都能产生热辐射，温度愈高，辐射出的总能量就愈大
热辐射的光谱是连续谱，波长覆盖范围理论上可从0直至∞

## Slide 6
1.2 概念简述：斯特藩-玻尔兹曼定律
黑体表面单位面积在单位时间内辐射出的总能量（称为物体的辐射度或能量通量密度）E与黑体本身的热力学温度T的四次方成正比:
ε：实际物体的吸收系数，称为物体的黑度（绝对黑体ε=1）

## Slide 7
1.3 目标定位
2.目前对斯特藩-玻尔兹曼定律的证明一般采用辐射源+功率计模式。
存在问题：辐射源不是近似黑体；功率计不针对热辐射的波长范围
1.斯特藩-玻尔兹曼定律作为热辐射基本定律之一，对生产、工业、工程 方面有着非常重要的作用
1.自制一台可用于验证斯特藩-玻尔兹曼定律的实验仪器
2.验证斯特藩-玻尔兹曼定律
3.提高实验的操作性，使本实验可用于学生实验

## Slide 8
原理与方案
02
2.1 设计思路
2.2 辐射源选择
2.3 传感器设计
2.4 理论推导

## Slide 9
2.1 设计思路
传感器接收热辐射
对辐射源
加热
温度实时上升
数据测量
计算
辐射源E=εσ的
理论E
传感器测出的实验值E
数字显示
热辐射
对比
验证
绝热装置包裹

## Slide 10
2.2 辐射源选择
炭黑：T保持在20-400℃时，ε=0.97，且不随波长变化
炭黑
参考文献：
符合实验条件：辐射出射较强，辐射接收端被加热较快；
保证实验安全--T大小适中
要求
符合斯特藩-玻尔兹曼定律：近似黑体-ε接近1
便于计算：近似灰体-ε不随波长λ变化

## Slide 11
2.3 传感器设计
传感器原理框架
辐射接收端
吸热升温
热电偶热端与接收端同温
热电偶产生
温差电动势E
E=E（ ）
∆T
以电势等效温差信息输入电路
利用电路设计与程序处理将电势信息
转回温差信息
H=k*∆T
难点与创新点之一

## Slide 12
2.3 传感器设计
辐射接收端
要求
对热辐射吸收率较高：热量散失较少
易获取：可用于学生实验
以铜片为底物的哑光黑漆 对热辐射吸收率可达0.99
参考文献：
牛雅迪,刘清惓,曹鸿霞,等.热电堆型总辐射传感器设计与温漂误差修正[J].电子技术应用,2017( 9):90-92,97 .

## Slide 13
2.3 传感器设计
热电偶
a. 基本原理：两种不同材料的导体组成一个闭合回路，由于热电效应,当两接点
感受到的温度不同时便会产生电动势
b. 功能：直接测量温度，并把温度信号转换成热电动势信号
c. 冷端补偿：温湿传感器，测得室温并转化为电压信息输入电路
d. K型热电偶：线性度好，热电动势较大，灵敏度高，稳定性和均匀性较好，抗氧
化性能强，价格便宜
e. K型热电偶E-T的对应表函数拟合和温度中间定律可得：
T(E)=a+b·E+c·+d·+e·+f·
式中，a=-0.0006，b=25.3418，c=-0.3926,d=0.0771,e=-0.0498，f=0.0108
最终E与T的转换式

## Slide 14
2.4 理论推导
n：接收端对热辐射的吸收率
为简化实验操作人员的计算，令
由上式联立可得：
在∆T时间内：
由：
再令：

## Slide 15
2.4 理论推导
注：带入所选用实验器材的相关参数：
ε=0.97 n=0.99 =0.389×J/(kg∙K)
=0.02kg =0.04m
通过上述电路设计可实现最终电脑示数为
计算可得：
最终，⑤式写为：
即，验证⑤式即可验证斯特藩-玻尔兹曼定律
传感器示数从变为对应时间
∆H

## Slide 16
2.3 传感器设计
电路设计
电压放大器
热电偶
单片机
温湿传感器
计算机
冷端补偿

## Slide 17
2.3 传感器设计
电路设计
通过将热电偶连接到热端和冷端两端，由于温差会产生一个电动势，电动势通过电压放大器后，经过ad模数转换器，将数据导入我们的单片机中，由于热电偶计算中需要一个补偿温度（即冷端温度），所以我们还添加了一个环境温度传感器，可以测量出冷端温度。并且根据K型热电偶的温度与电压之间的关系转入单片机中

## Slide 18
实验装置设计与制作
03
3.1 辐射源及其处理
3.2 绝热装置
3.3 传感器处理
3.4 装置示意图与实物图

## Slide 19
3.1 辐射源及其处理
陶瓷加热片
（最高温度230℃）
加热
炭黑
(粉末预压成块状）
热电偶温度计
（实时测量炭黑表面温度）
测温

## Slide 20
3.2 绝热装置
二氧化锆管
叶腊石
＋
管内空间空间足够小，可排除热对流的影响

## Slide 21
3.3 传感器处理
接收端铜片裁剪至与
二氧化锆管内径匹配
与热电偶连接
置于二氧化锆管中

## Slide 22
3.3 传感器处理
外部电路
与电脑连接输出

## Slide 23
热电偶温度计
二氧化锆管
陶瓷加热片
电源插头
电压放大器
单片机
室温传感器
炭黑
叶腊石
铜片黑面
电脑
3.4 装置示意图
热电偶

## Slide 24
3.4 装置实物图

## Slide 25
实验探究与结果分析
04
4.1 实验流程
4.2 实验数据及处理
4.3 误差与不确定度分析
4.4 结论

## Slide 26
4.1 实验流程
打开直流稳压电源
插上插头开始加热
观察热电偶温度计
电脑开始运行程序
同时记录温度与辐射度的实时数据
验证等式
拟合函数

## Slide 27
4.2 实验数据及处理
20个温度为一组
共三组
每组温度变化范围约30-50℃

## Slide 28
4.2 实验数据及处理
K=(1.09+1.07+1.03)/3=1.063

## Slide 29
4.2 实验数据及处理

## Slide 30
4.2 实验数据及处理

## Slide 31
4.3 误差与不确定度分析
误差来源
百分误差
不确定度
·
1.单片机精度：12bit
2.k型热电偶：±0.24μV
3.辐射接收端本身热量散失
14.876
E=(1.063-1)/1×100%=6.3%
结论：在误差允许范围内验证了斯特藩-玻尔兹曼定律

## Slide 32
4.4 结论
验证了斯特藩-玻尔兹曼定律，百分误差xxx，不确定度xxx
自制辐射传感器精度

## Slide 33
总结与展望
05
5.1 装置优势与创新点
5.2 改进与展望
5.3 成员贡献

## Slide 34
5.1 装置创新点与优势
绝热装置：二氧化锆外套叶腊石，绝热性能足够良好
利用固体比热容和热电偶基本原理设计自制传感器
选择炭黑作为辐射源
操作简便 成本较低
便于推广
自制辐射仪
可用于学生实验
绝热装置内空间足够小，可忽略热对流对热辐射的影响
创新点
优势

## Slide 35
5.2 改进与展望
单片机由12bit换成24bit，可大幅提高传感器精确度
陶瓷片包裹k型热电偶，增强其连接的稳定性，减少示数跳动，提高示数有效率
热电偶更换为B型，提高热电偶本身的精确度
添加LED显示屏以代替电脑显示示数，更便于作为一台独立仪器用于学生实验

## Slide 36
5.3 成员贡献
队员 | 题目 | 分工
队员1 | 基于斯特藩-玻尔兹曼定律的热辐射实验仪的设计与探究 | 实验设计与操作、实验装置搭建、编程（）、数据分析（）、实验报告制作、制作、视频制作，贡献百分比：
队员2 |  | 实验设计与操作、实验装置搭建、编程（）、仿真()、实验报告制作、制作、视频制作 贡献百分比：
队员3 |  | 实验设计与操作、实验装置搭建、编程（）、数据分析（）、实验报告制作、制作、视频制作 贡献百分比：
队员 | 题目 | 分工
队员1 | 基于斯特藩-玻尔兹曼定律的热辐射实验仪的设计与探究 | 
队员2 |  | 
队员3 |  | 

## Slide 37
附录
06
参考文献

## Slide 38
6 参考文献
[1]王魁汉.温度测量技术[M].东北工学院出版社，1992
[2]牛雅迪,刘清惓,曹鸿霞,等.热电堆型总辐射传感器设计与温漂误差修正[J].电子技术应用,2017( 9):90-92,97 .
[3] 李伟斌，熊 永 红．热辐射基础实验［J］．物理实验，2003，23（1）：9-12，17．
[4]马洪良，王春涛，张义邴，等．热辐射实验演示仪及热辐射规律探究[J]，物理实验2014，34（2）：43-44．
[5] FODOR Nándor，MIKA János. Using analogies from soilscience for estimating solar radiation [J]. Agricultural and forestmeteorology，2010（1）：78⁃86.
[6]路峻岭，汪荣宝．热辐射演示实验的再改进[J]．物理实验，2005，25（9）：40-41，44

## Slide 39: 感谢观看 敬请批评指正